E1-10/100M专用以太网设备

（n×E1-10/100Base-Tx以太网接口转换器）

产品描述

E1-10/100M系列产品是武汉华通鑫达科技有限公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的以太包到TDM码流的反向复用设备，使以太数据通过E1传输网而实现用户的数据接入；使以太数据能在多个E1中传输，突破单个E1的带宽限制，可以非常方便的利用公众网中现有的丰富的E1资源，快速组建宽带IP数据网。

产品对E1通道无任何特殊要求，并且能对E1自动容错，即使部分E1通道出现故障，设备仅降低数据吞吐率，而不会中断数据的传送。秉承模块化设计，配置灵活，维护简单，提供完善的设备管理功能，还提供集中式设备。

产品广泛应用于企业、院校、网吧的宽带接入，及WLAN的互联等。采用的优化延时设计，特别适合H.323高清晰会议电视系统。

以上设备除16E1-100M产品外，均提供集中式机框结构，统一网管，方便组网。

产品特点

- 采用大规模专用芯片，电路简单，功耗低，可靠性高

- 产品系列全，提供1至n（最大为16）路E1的灵活配置，E1接口阻抗支持75Ω和120Ω

- 对E1通道传输无时延差要求，FE1-100M、FE1-100M 4的E1接口支持分帧

- E1通道支持内置BERT（Bit Error Rate Test）功能测试线路误码

- 支持自动探测E1线路环回，发告警提示并自动关闭以太接口，避免影响下游业务

- 提供1至4路10/100Base-Tx端口，支持10/100M、全双工、半双工，并支持自动协商机制

- E1-100M 4、FE1-100M 4的4个以太口可进行本地交换和通道隔离

- 支持802.1qVLAN帧及超长帧的透明传输，小包100%的通过率

- 支持802.1p优先级功能，支持基于802.3x的流量控制功能

- 提供1个管理接口，可以管理、控制远端设备功能，具有完整的告警及状态指示

- 适应多种电源环境， DC48V、AC220V或双电源(DC48V和AC220V)

产品明细

产品应用

应用1

应用2

技术指标

E1接口电气特性

标称速率：2048Kbps，容差±50ppm

接口阻抗：75欧姆（非平衡）或120欧姆（平衡）

数字接口电气特性：符合ITU-T G.703建议

接口连接器为： BNC同轴或RJ45

供电条件

直流供电电压：DC48V，容差范围 -36V~-72V

交流供电电压：220VAC±20%，50Hz

功耗：≤ 10W

# Text boxes

E1-10/100M

E1-10/100M 4

2E1-10/100M

2E1-10/100M 4

4E1-10/100M

4E1-10/100M 4

5E1-10/100M

16E1-10/100M

8E1-10/100M

以太口接口指标

接口规程：符合IEEE-802.3u标准

接口连接器：RJ45

管理接口特性

接口方式: RS-232

管理口波特率：57600bit/s

工作环境

环境温度：0℃~45℃

相对湿度：≤90%（35℃时）