综合接入复用器设备（PCM30/F）

产品描述

PCM30/F系列产品是武汉华通鑫达科技有限公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的光综合产品。该设备以大规模集成电路和可编程逻辑芯片为核心，主要是通过各种接口板，将话音、数据、图像等信号汇集在一个标准的2M接口内，进行点对点的传输。

设备具有丰富的话路信令接口和数据接口，兼容好。即可以与本公司生产的传输设备、低速话音数据复接器、数据终端等产品配套使用，也可与其他厂家多品种型号、具有相关接口的设备相连使用。构成光纤用户环，热线、会议电话，话音、信令中继，电传等。

产品特点

- 采用大规模集成芯片，电路简单，稳定、可靠

- 可提供1路光接口卡作为传输通道

(可提供1路标准E1接口，阻抗为75Ω/120Ω自适应

(提供RS232接口

- 提供音频（二/四线 可选E&M）

- 提供话路接口（FXO/FXS支持来电显示）

- 提供热线电话

- 提供磁石电话接口

(提供同步V.24接口

(  提供以太网接口

(  提供V35接口

(  具备完善的告警及状态指示功能

(   适应多种电源环境， DC48V、AC220V

产品图片

产品应用

技术指标

E1接口电气特性

标称速率：2048Kbps，容差±50ppm

接口阻抗：75欧姆（非平衡）或120欧姆（平衡）

数字接口电气特性：符合ITU-T G.703建议

接口连接器为： BNC同轴或RJ45

二/四线音频接口（二/四线E&M接口）

阻抗：		  200Ω+680Ω||0.1μF

四线AD增益：	  14dB（可调）

四线DA增益：	  -2 dB（可调）

四线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB

四线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB

二线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB

二线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB（可调）

回损：		  40dB

平衡度：		  70dB

共模抑制比：	  70dB

电源抑制比：  	 30dB

空闲信道噪音：	≥65dB

环阻：		 600Ω

V.24（RS232）接口

接口类型：V.24异步

传输速率：0 – 19.2Kbps

供电条件

直流供电电压：DC48V，容差范围 -36V~-72V

交流供电电压：220VAC±20%，50Hz

# Text boxes

光接口特性

发送光功率：-6dBm～-10dBm

接收灵敏度：-33dBm～- 40dBm

光纤接口：双SC型/双FC型/单SC型可选

用户及环路接口

阻抗：		  600Ω

插入损耗：	  -3±0.75dB

频率特性：	  300～3400Hz(-0.6～+3dB)

衡重杂音：	  ≤63.7dBmop

串音衰耗：	  ≥65dB

环阻：	       ≤1800Ω

以太口接口

协    议：链路层桥接

接口类型：10/100MBase-T

接口速率：10/100Mbps

传输速率：Nx64Kb/s（N = 1~31）

接口连接器：RJ45

V.35接口

接口类型：V.35 同步

传输速率：Nx64Kb/s（N =1~15）

时钟方式：DCE

工作环境

环境温度：0℃~45℃

相对湿度：≤90%（35℃时）