PDH120+以太系列综合业务传输设备（单、双光口）

产品描述

PDH120系列产品综合业务传输设备是使用武汉华通鑫达科技有限公司自主开发的专用集成电路研制生产的综合业务传输设备。它将标准的2M传统TDM业务接口、V.35业务接口与10/100Base-Tx以太数据业务接口融为一体，并转变为高速光信号，在光纤上进行传输，同时支持双光路1+1无损保护，从而使高速数据业务和传统TDM业务在同一对光纤上传输成为可能，以最小的成本满足用户对高速数据业务和传统TDM业务综合接入的需求。

系列产品综合业务传输设备维护简单，开电即用，还可提供集中式局端设备，并提供完整的网络管理功能。

产品特点

- 全系列设备提供双光口，可实现业务的1+1无损保护

- 提供4、8、16个E1数字口，阻抗75Ω/120Ω可选

- 提供1个公务话机接口

- 提供1个RS232异步数据接口

- 提供1个或4个10/100Base-Tx自适应以太数据接口，带宽可以0.5M为单位调整，

以太业务传输最大带宽100M

- 提供1个管理接口，可实现集中监控，并支持系统升级

- 提供1组用于本端、远端设备维护测试控制开关

- 提供1或2个V.35接口，接口速率可调，均支持N×64k成帧模式

- 支持E1接口与V.35接口通道交换

- E1、V.35通道支持内置BERT（Bit Error Rate Test）测试线路误码

- V.35接口提供7种时钟模式（DCE：本地、恢复、外部输入；DTE：发RC收TC、

发RC收RC、发TC收TC、发TC收RC），适应目前市场上所有V.35时钟模式要求

- V.35的时钟模式、相位、时隙选择和E1/V.35数据通道交换功能可通过网管软件设置

- 适应多种电源环境，DC48V、AC220V或双电源(DC48V和AC220V)

产品明细

| 设备名称 | E1接口 | V.35接口 | 以太口 | 附加业务 | 管理 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDH120+100M | 4 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH240+100M | 8 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH480+100M | 16 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH120+100M V1 | 4 | 1 | 1 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH120+100M V2 | 4 | 2 | 1 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH120+400M | 4 | 无 | 4 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH120+400M V1 | 4 | 1 | 4 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH120+400M V2 | 4 | 2 | 4 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH240+400M | 8 | 无 | 4 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| PDH480+400M | 16 | 无 | 4 | 1×RS232 | 有 | 19” ×1U |
| KPDH120+100M | 4 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |
| KPDH240+100M | 8 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |
| KPDH480+100M | 16 | 无 | 1 | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |

产品图片

产品应用

技术指标

E1接口电气特性

标称速率：2048Kbps，容差±50ppm

接口阻抗：75欧姆（非平衡）或120欧姆（平衡）

接口连接器为：

BNC(Q9/L9)、CC3、CC4、RJ45（120Ω）等接口

V.35接口电气特性:

接口连接器：DB25孔座

工作方式：DCE，DTE可选

供电条件

直流供电电压：DC48V，容差范围 -36V~-72V

交流供电电压：AC220V±20%，50Hz

功耗：≤ 10W

# Text boxes

PDH240+100M

PDH480+100M

PDH240+400M

PDH480+400M

PDH120+400M

PDH120+100M

光接口特性

发送光功率：-6dBm～-10dBm

接收灵敏度：-33dBm～- 40dBm

光纤接口：双SC型/双FC型/单SC型可选

以太口接口指标

接口规程：符合IEEE-802.3u标准

接口速率：以0.5M为单位可调，最大100M

管理接口及扩展串口特性

管理口波特率：57600bit/s

扩展串口最大波特率：19200bit/s

工作环境

环境温度：0℃~45℃

相对湿度：≤90%（35℃时）