PDH-E1系列光纤MODEM

产品描述

PDH-E1系列光端机是武汉华通鑫达科技有限公司使用自主开发的专用集成电路研制生产的光传输设备。它将标准的2M业务接口、V.35业务接口与10/100Base-Tx以太数据业务接口， 转变为光信号在光纤上进行传输，从而使高速数据业务在光纤上传输成为可能，以最小的成本满足用户对高速数据业务接入的需求。

产品特点

- PDH-E1、KPDH-E1提供1个E1数字口，阻抗75Ω/120Ω

- PDH-V35、KPDH-V35提供1个N×64K V.35接口（N = 1~32）

- PDH-FE提供1个、PDH-FE4提供4个10/100Base-Tx自适应以太口， 带宽为2M

- PDH-VE、KPDH-VE提供1个N×64K V.35接口（n = 1~32），同时提供1个10/100Base-Tx自适应以太口，带宽最大为2M

- PDH-VE4提供1个N×64K V.35接口（N = 1~32），同时提供4个10/100Base-Tx自适应以太口，带宽最大为2M

- E1通道支持内置BERT（Bit Error Rate Test）测试线路误码

- PDH-E1与PDH-V35、PDH-FE、PDH-FE4、PDH-VE、PDH-VE4具有良好的互通性

- V.35接口提供7种时钟模式（DCE：本地、恢复、外部输入；DTE：发RC收TC、发RC收RC、发TC收TC、发TC收RC），适应目前市场上所有V.35接口时钟模式要求

- V.35的接口时钟模式、相位、时隙选择功能可通过网管软件或拨码设置

- 提供1个RS232异步数据接口

- 提供1个管理接口，可实现集中监控，并支持系统升级

- 提供1组用于本端、远端设备维护测试控制开关

- 适应多种电源环境，DC48V、AC220V或双电源(DC48V和AC220V)

产品明细

| 设备名称 | 光接口 | E1接口 | V.35接口 | 以太口 | 附加业务 | 管理 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDH-E1 | 1 | 1 |  |  | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| PDH-V35 | 1 |  | 1 |  | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| PDH-FE | 1 |  |  | 1 | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| PDH-FE4 | 1 |  |  | 4 | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| PDH-VE | 1 |  | 1 | 1 | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| PDH-VE4 | 1 |  | 1 | 4 | 1×RS232 | 有 | mini型 |
| KPDH-E1 | 1 | 1 |  |  | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |
| KPDH-V35 | 1 |  | 1 |  | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |
| KPDH-VE | 1 |  | 1 | 1 | 1×RS232 | 有 | 4U插卡 |

产品图片

产品应用

产品应用1

产品应用2

产品应用3

技术指标

E1接口电气特性

标称速率：2048Kbps，容差±50ppm

接口阻抗：75欧姆（非平衡）或120欧姆（平衡）

数字接口电气特性：符合ITU-T G.703建议

接口连接器为： BNC同轴或RJ45

V.35接口电气特性:

接口连接器：DB25孔座

工作方式：DCE，DTE可选

供电条件

直流供电电压：DC48V，容差范围 -36V~-72V

交流供电电压：220VAC±20%，50Hz

功耗：≤ 10W

# Text boxes

PDH-E1

PDH-FE

PDH-V35

光接口特性

发送光功率：-6dBm～-10dBm

接收灵敏度：-33dBm～- 40dBm

光纤接口：双SC型/双FC型可选

以太口接口指标

接口规程：符合IEEE-802.3u标准

接口连接器：RJ45

管理接口及扩展串口特性

管理口波特率：57600bit/s

扩展串口最大波特率：19200bit/s

工作环境

环境温度：0℃~45℃

相对湿度：≤90%（35℃时）